ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Россия, Новосибирская область, ул. Ленина, 67/А

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРДСК, УЧАСТОК С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:32:010131:156

Шифр 20.274-ПП

Том 1

Текстовая часть

Заказчик: Исполнитель:

Шифр:

ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

20.274-ПП

Генеральный директор

ООО «АНТ-Архитектура Новых Технологий»

Главный архитектор проекта

Баев А.Н.

Баев А.Н.

г. Бердск, 2020 г.

Общие данные.

Основание и исходные данные для проектирования.

Проект планировки территории разработан на основании Задания на проектирование и прилагаемых документов:

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Бердска № 1608 от 13.07.2020г. «О подготовке проекта планировки территории, с целью образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010131:156 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с проектом межевания в его составе (в районе остановочной платформы «Зима-Лето»)»;

- Выписка из ЕГРН от 10.04.2019г. (кадастровый номер: 54:32:010131:161); - Выписка из ЕГРН от 15.08.2019г. (кадастровый номер: 54:32:010131:156); - Топографический план М 1:500, выданного ООО «ЦПИиТР»;

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска, утвержденные решением Совета Депутатов г. Бердска от 08.11.2007 г. №322, «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска»;

- Федеральный закон №221-Ф3 от 27.07.2007г. «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон №218-Ф3 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости».

1. Характеристика современного использования территории

Территория существующего участка расположена в кадастровом квартале 54:32:010131 в г. Бердске Новосибирской области, в центральной части г. Бердска в районе остановочной платформы «Зима-Лето»)». Площадь территории составляет 1355,0 м2.

С марта 2019г. на территории данного участка принято в эксплуатацию «Здание обслуживания автотранспорта». С северной стороны здания расположена автостоянка, с южной - АЗС. С восточной стороны проходит ул. Лунная, с западной – жилая застройка г. Бердска. Через территорию (западная часть) с юго-востока на северо-запад проходит напорная канализация, для которой предусмотрена охранная зона 5 м в обе стороны. Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1 Существующий баланс использования территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Количество | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная площадь территории | м2 | 1715,0 |  |
|  | в т.ч. на правах собственности | -//- | 1355,0 | 100,0 |
| 2 | Дорожное покрытие | -//- | 803,0 | 59,26 |
| 3 | Площадь застройки | -//- | 388,0 | 28,63 |
| 4 | Публичный сервитут | -//- | 39,8 | 2,94 |
| 5 | Газоны | -//- | 124,2 | 9,17 |
| ИТОГО: | 1355,0 | 100,0 |

2. Основные направления градостроительного развития территории

Решения направлены на создание комфортной среды для ведения деятельности по обслуживанию автотранспорта, обеспеченной необходимыми требованиями социально-бытового обслуживания населения,

озелененными и благоустроенными территориями отдыха, транспортной, инженерной инфраструктурами.

На проектируемую территорию предусмотрено 1 въезд-выезд с существующей автодороги ул. Лунная.

На территории сохраняется и используется для озеленения большая часть существующего газона. Площадки для отдыха оборудованы скамьями и беседкой.

3. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание территории.

Проектом планировки предусмотрено размещение на рассматриваемой территории дорожного покрытия, обеспечивающего транспортную связь с г. Бердском. Вблизи находится остановка общественного транспорта – остановочная платформа «Зима-Лето».

К существующей а/дороге ул. Лунная г. Бердска примыкает въезд-выезд. Покрытие автодороги предусмотрено асфальто-бетонным.

Движение личного транспорта осуществляется по всем элементам улично-дорожной сети территории.

Хранение личного автомобильного транспорта предусмотрено на стоянках. Стоянки временного хранения автотранспорта предусматриваются на открытых площадках.

Пешеходное движение организовано по тротуарам и дорожному покрытию в пределах участка с обозначением проходов дорожной разметкой.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Гостевые парковочные места | маш.мест | 6 |
| 2 | Места постоянного хранения на участке | маш.мест | - |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3 | Дорожное покрытие | м2 | 1023,0 |
| 3.1 | В т.ч. проектируемое | м2 | 90,0 |
| 3.2 | Публичный сервитут | м2 | 86,0 |

4. Инженерная подготовка территории и отвод поверхностных вод.

На территории не выявлены опасные экзогенные процессы. Проектом предусматривается выполнение вертикальной планировки территории с учетом максимального сохранения существующих отметок рельефа. Это позволит минимизировать объемы земляных работы, максимально сохранить существующий почвенный слой и древесную растительность.

Проектные мероприятия застройки участков территории должны предусматривать снятие и сохранение плодородного слоя почвы перед проведением планировки рельефа для последующего использования при озеленении территории.

Сбор поверхностных вод осуществляется открытым способом с дальнейшим отводом их на ул.Лунная.

5. Инженерно-техническое обеспечение территории

На территории в настоящее время действуют сети, обслуживающие здание (водопровод, канализация). Через территорию (западная часть) с юго-востока на северо-запад проходит напорная канализация, для которой предусмотрена охранная зона 5 м в обе стороны

5.1 Водоснабжение.

Существующая централизованная система водоснабжения от городских сетей г.Бердска.

5.2 Водоотведение.

В существующие централизованные системы городских сетей канализации г.Бердска.

5.3 Теплоснабжение.

С момента образования используются автономные индивидуальные отопительные системы.

5.4 Электроснабжение.

Электроснабжение предусматривается от централизованных источников г.Бердска.

6. Основные показатели развития территории

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория |
| 1 | Площадь проектируемой территории всего: | м2 | 1715,0 |
| 1.1 | Участок на правах собственности 54:32:010131:156 | м2 | 1355,0 |
| 1.2 | Испрашиваемый участок | м2 | 360,0 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 388,0 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |
| 3.1 | Дорожное покрытие | м2 | 1023,0 |
| 3.2 | в т.ч. - проектируемое | м2 | 90,0 |
| 3.3 | - публичный сервитут | м2 | 86,0 |
| 3.4 | Стоянки личного автотранспорта | м/м | 6 |
| 4 | Благоустройство |
| 4.1 | Тротуары, проходы площадки | м2 | 90,0 |
| 4.2 | Газоны | м2 | 214,0 |