Общество с ограниченной ответственностью «Метаплан»

630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42, оф. 519

Эл. почта: metaplan@bk.ru , раб. тел.: +7 (383) 277-01-10

ИНН/КПП 5407954634/540701001

ООО «Метаплан» член Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» СРО-П-210-23072019

Проект внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Фурманова,

К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко

в г. Бердске Новосибирской области

Текстовая часть: Шифр ПМ-1-2019

| Директор ООО «Метаплан» | А. Е. Рублевский |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | К. Ю. Бровкин |

Новосибирск – 2020 г.

Авторский коллектив

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | А. Е. Рублевский |  |
| 2 | Главный градостроитель проекта | К. Ю. Бровкин |  |
| 3 | Градостроитель | Ю. П. Лазарева |  |
| 4 | Кадастровый инженер | А. А. Ваганов |  |

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Шифр | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | ПМ-1-2019 | 1 |
| 2 | Текстовая часть проекта межевания | ПМ-1-2019 | - |
| Материалы по обоснованию |
| 3.1 | Чертеж, отображающий местоположение существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 | МО ПМ-1-2019 | 1 |
| 3.2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | МО ПМ-2-2019 | 2 |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение……………………………………………………………………………………… | 5 |
| 1 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания…………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования……………………………………………………….. | 8 |
| 3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд………………………………………………. | 12 |
| 4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории………………………………………………………….. | 14 |

Введение

Целью подготовки проекта межевания территории, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) является выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Основная задача проекта межевания территории - установка границ образуемых земельных участков.

Основные направления градостроительного развития территории, в том числе размещение объектов местного значения, определены генеральным планом города Бердска, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2019 №323 «Об утверждении генерального плана города Бердска Новосибирской области».

Предложения по размещению объектов местного значения и благоустройства территории в настоящем проекте разработаны в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска, утвержденными решением Совета депутатов города Бердска от 21.12.2017 № 126 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Бердска».

Границы территории проекта межевания территории приняты по существующим земельным участкам. Графическая часть проекта межевания территории подготовлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также с использованием топографического плана М 1:500, выданным администрацией города Бердска в рамках настоящей работы.

Характеристика современного использования планируемой территории.

Территория проекта межевания ограниченна улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области и представляет собой часть застроенного жилого микрорайона, сформированного в советский период. Площадь территории 1,896 га.

В настоящее время на территории расположены пять многоквартирных жилых домов разной этажности (2,6,9,10 этажей). Наглядное представление о фактическом использовании территории дает фрагмент космоснимка, представленный на Рисунок 1.

Рисунок 1. Фрагмент космоснимка территории проекта межевания

Территория частично размежевана. Существующая улично-дорожная сеть сложилась на основании прежних проектных решений по формированию микрорайонного типа застройки. Улица Карла Маркса входит в состав магистральных улиц, образующих планировочный каркас города (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), имеет асфальтовое покрытие проезжей части шириной 6 м. Вдоль улицы обустроен тротуар шириной от 1,5 до 2,5 м. Улица Фурманова имеет грунтовое покрытие проезжей части, тротуар совмещен с проезжей частью. Ширина проезжей части составляет 4,5 м. Улица Пархоменко имеет грунтовое покрытие проезжей части, тротуар совмещен с проезжей частью. Ширина проезжей части составляет 9 м. Переулок Пархоменко имеет грунтовое покрытие проезжей части и односторонний асфальтированный тротуар. Ширина проезжей части составляет 4,5 м, ширина тротуара – 1,7 м.

Пешеходное движение на территории организовано по тротуарам и дорожкам с твердым покрытием. Основные пешеходные потоки наблюдаются вдоль улицы Карла Маркса.

Местоположение существующих объектов капитального строительства и элементов благоустройства отражено на чертеже МО ПМ-1-2019.

От инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения в границах территории проектирования устанавливаются нормативные охранные зоны шириной 2-5 метров в зависимости от мощности линейного объекта. Указанные зоны графически представлены на чертеже МО ПМ-2-2019. Особо охраняемые природные территории в границах проекта межевания не установлены. Объекты культурного наследия в границах проекта межевания не выявлены.

1 Сведения о границах территории,

в отношении которой утвержден проект межевания

Граница территории, в отношении которой утвержден проект межевания, закоординирована в системе координат МСК НСО. Перечень координат поворотных точек границы территории проектирования представлен в таблице 1.

Поворотные точки отражены на рисунке 2.

Таблица 1. Перечень координат поворотных точек границы территории проектирования

| № точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 458026,16 | 4208636,66 |
| 2 | 457987,34 | 4208704,74 |
| 3 | 457947,55 | 4208777,54 |
| 4 | 457974,65 | 4208794,58 |
| 5 | 457972,60 | 4208797,87 |
| 6 | 457984,95 | 4208805,97 |
| 7 | 458003,70 | 4208815,75 |
| 8 | 457988,17 | 4208840,63 |
| 9 | 457971,87 | 4208869,00 |
| 10 | 458001,69 | 4208885,41 |
| 11 | 458033,07 | 4208828,19 |
| 12 | 458047,64 | 4208801,74 |
| 13 | 458116,62 | 4208676,82 |
| 14 | 458088,47 | 4208660,81 |
| 15 | 458069,34 | 4208655,44 |
| 16 | 458067,42 | 4208658,94 |

Рисунок 2. Поворотные точки границы территории проектирования

2 Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектом межевания территории, ограниченной улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области образованы четыре земельных участка. Их перечень с указанием площади и возможных способов образования приведен в таблице 2. Образуемые земельные участки закоординированы в системе координат МСК НСО. Перечень координат поворотных точек границ образуемых земельных участков представлен в таблице 3. Поворотные точки отражены на рисунках 3-7.

Таблица 2. Перечень образуемых и изменяемых земельных участков

| № на чертеже | Кадастровый номер участка | Площадь ЗУ, кв. м | Возможные способы образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Образуемые земельные участки |
| ЗУ1 | 54:32:010505:ЗУ1 | 2828 | Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельного участка с кадастровым номером 54:32:010505:9, находящегося в частной собственности |
| ЗУ2 | 54:32:010505:ЗУ2 | 150 | Путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:32:010505:158 |
| ЗУ3 | 54:32:010505:ЗУ3 | 690 | Путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:32:010505:158 |
| ЗУ4 | 54:32:010505:ЗУ4 | 3254 | Путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010505:10, 54:32:010541:21 |
|  | ИТОГО: | 11716 |  |

Таблица 3. Перечень координат поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| ЗУ1 |
| 1 | 458030,20 | 4208640,57 |
| 2 | 458060,97 | 4208657,87 |
| 3 | 458058,10 | 4208663,87 |
| 4 | 458051,03 | 42086877,61 |
| 5 | 458039,50 | 4208696,80 |
| 6 | 458042,85 | 4208698,76 |
| 7 | 458051,50 | 4208703,83 |
| 8 | 458049,27 | 4208704,15 |
| 9 | 458042,08 | 4208700,120 |
| 10 | 458031,16 | 4208693,97 |
| 11 | 458027,38 | 4208700,88 |
| 12 | 458038,01 | 4208706,74 |
| 13 | 458036,77 | 4208708,75 |
| 14 | 458034,16 | 4208707,34 |
| 15 | 458028,47 | 4208717,91 |
| 16 | 458023,06 | 4208727,97 |
| 17 | 457991,14 | 4208710,54 |
| ЗУ2 |
| 1 | 458061,39 | 4208657,07 |
| 2 | 458060,97 | 4208657,87 |
| 3 | 458058,10 | 4208663,57 |
| 4 | 458075,40 | 4208673,40 |
| 5 | 458078,54 | 4208667,64 |
| 6 | 458079,09 | 4208666,64 |
| ЗУ3 |
| 1 | 458075,40 | 4208673,40 |
| 2 | 458074,27 | 4208675,48 |
| 3 | 458065,22 | 4208688,38 |
| 4 | 458058,73 | 4208700,21 |
| 5 | 458051,50 | 4208703,83 |
| 6 | 458039,50 | 4208696,80 |
| 7 | 458051,03 | 4208677,61 |
| 8 | 458058,10 | 4208663,57 |
| ЗУ4 |
| 1 | 458018,53 | 4208785,23 |
| 2 | 458040,36 | 4208797,61 |
| 3 | 458047,64 | 4208801,74 |
| 4 | 458033,07 | 4208828,19 |
| 5 | 458001,69 | 4208885,41 |
| 6 | 457971,87 | 4208869,00 |
| 7 | 457988,17 | 4208840,63 |
| 8 | 458003,70 | 4208815,75 |
| 9 | 457984,95 | 4208805,97 |
| 10 | 457987,11 | 4208802,61 |
| 11 | 458003,59 | 4208812,13 |
| 12 | 458004,39 | 4208810,68 |

Рисунок 3. Поворотные точки ЗУ1

Рисунок 4. Поворотные точки ЗУ2

Рисунок 5. Поворотные точки ЗУ3

Рисунок 6. Поворотные точки ЗУ4

3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных

или муниципальных нужд

Границы территории общего пользования установлены красными линиями в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 43 ГрК РФ. Поворотные точки красных линий приведены в таблице 4 и отражены на рисунке 7.

На территории образуемого земельного участка с условным номером ЗУ4 устанавливается публичный сервитут. Его координаты в системе МСК НСО приведены в таблице 5 и на рисунке 8.

Таблица 4. Перечень координат поворотных точек красных линий

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 458109,22 | 4208672,59 |
| 2 | 457994,25 | 4208881,32 |
| 3 | 457971,87 | 4208869,00 |

Рисунок 7. Поворотные точки красных линий

Таблица 5. Перечень координат поворотных точек публичного сервитута

| Номер точки п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 458040,36 | 4208797,61 |
| 2 | 458047,64 | 4208801,74 |
| 3 | 458033,07 | 4208828,19 |
| 4 | 458001,69 | 4208885,41 |
| 5 | 457994,25 | 4208881,32 |

Рисунок 8. Поворотные точки публичного сервитута

4 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

в соответствии с проектом планировки территории

В соответствии с частью 5 статьи 41 ГК РФ проект межевания территории, ограниченной улицами Фурманова, К. Маркса, Пархоменко, пер. Пархоменко в г. Бердске Новосибирской области разрабатывается без подготовки проекта планировки.

Таблица 6. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

| № на чертеже | Кадастровый номер земельного участка | Площадь ЗУ, кв. м | Вид разрешенного использования образуемого ЗУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки |
| ЗУ1 | 54:32:010505:ЗУ1 | 2828 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| ЗУ2 | 54:32:010505:ЗУ2 | 150 | Хранение автотранспорта (2.7.1) |
| ЗУ3 | 54:32:010505:ЗУ3 | 690 | Общественное использование объектов капитального строительства (3.0) |
| ЗУ4 | 54:32:010505:ЗУ4 | 3254 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |