«ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ БАРНАУЛЬСКАЯ, ХИМЗАВОДСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:32:010659:1888. 54:32:010659:208 И ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА» 23-ПМТ Заказчик: Сметанин Дмитрий Евгеньевич

Исполнительный директор 						О.Ш. Надыров

Главный архитектор проекта		   				А.Н.Баев

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление

ТЕКТОВАЯ ЧАСТЬ	4

1 Общие положения	5

1.1 Введение	5

1.2 Цель разработки проекта:	5

1.3 Используемые исходные материалы:	5

1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования	5

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности	6

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания	6

1.7 Сервитуты и иные обременения	6

2 Формирование земельных участков проектируемого объекта	7

2.1 Параметры проектируемых земельных участков:	7

2.2 Формирование красных линий и сервитутов	7

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и частей земельных участков	8

2.4 Правовой статус объектов межевания.	8

2.5 Основные показатели по проекту межевания	9

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта планировки	9

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………………..12

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный директор | Надыров О.Ш. |  |
| 2 | Главный архитектор проекта | Баев А.Н. |  |
| 3 | Зам. начальника информационного отдела | Сергеев С.А. |  |

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории ограниченной улицами Барнаульская, Химзаводская, Промышленная для образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010659:1888. 54:32:010659:208 и земель, государственная собственность на которые не разграничена» состоит из текстовой и графической частей:

Графические приложения

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж проекта межевания территории | 1:1200 | 1 |

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общие положения

## Введение

Проект межевания территории на объекты: «Проект межевания территории ограниченной улицами Барнаульская, Химзаводская, Промышленная для образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010659:1888. 54:32:010659:208 и земель, государственная собственность на которые не разграничена» был выполнен на основании:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 14.08.2018 г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ

-Правила землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, утвержденные Решением (двадцать восьмой сессии)  Совета депутатов №537 от 16.04.2009г.

-Задание на проектирование объекта: «Проект межевания территории ограниченной улицами Барнаульская, Химзаводская, Промышленная для образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010659:1888. 54:32:010659:208 и земель, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденное заказчиком Д.Е. Сметанин от 06.11.2019 г.

-Федеральный закон №221-ФЗ от 27.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости»

-Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости»

-Кадастровый план территории № 54/исх/18-237627 от 17.04.2018г.

-Постановление Администрации города Бердска №3625 от 05.11.2019г.

Картографический материал получен в МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска 20 октября 2019 года.

## Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

3. Определение и установление границ сервитутов.

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта.

## Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в едином государственном кадастре недвижимости.

## Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК НСО зона 4. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения кадастровых работ для установления границ земельных участков на местности.

## Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе кадастровых работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается образование земельного участка, путем перераспределения:

- земельный участок с разрешенным использованием «Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения» в количестве 1 ед.;

В административном отношении участок изысканий находится в границах населенного пункта Муниципальное образование город Бердск, в кадастровом квартале 54:32:010659 на земельных участках государственной или муниципальной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Проект межевания территории подготовлен в границах планировочной структуры, ограниченной улицами Барнаульская, Химзаводская, Промышленная и в границах определенной правилами землепользования и застройки города Бердска территориальной зоны ПК-1 Зона производственно-коммунальных объектов I - V класса вредности.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, приведены в таблицы 6(Система координат местная Новосибирской области - МСК НСО)

Таблица 1

| Номер поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 457113.80 | 4211056.16 |
| 2 | 456903.87 | 4212091.01 |
| 3 | 456772.62 | 4212284.02 |
| 4 | 456535.58 | 4212429.24 |
| 5 | 456444.60 | 4212281.91 |
| 6 | 456738.81 | 4211016.61 |
| 1 | 457113.80 | 4211056.16 |

## Сервитуты и иные обременения

На проектируемых земельных участках расположены:

- Наличие подъездных дорог.

- Существующие производственные здания.

- Существующие коммуникации, обеспечивающие производственное здание.

- Существующие магистральные инженерные коммуникации.

# Формирование земельных участков проектируемого объекта

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объекты: «Производственные и административные здания».

Данным проектом предусматривается размещение на земельном участке, образуемом путем перераспределения земельных участков и земель, Производственные и административные здания.

## Параметры проектируемых земельных участков и частей земельных участков:

Таблица 2 Параметры проектируемого земельного участка

| Номер земельного участка | Площадь, м | Разрешенное использование | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 4071 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения. | Новосибирская область, город Бердск, улица Промышленная, 1 |

Предельные размеры земельного участка не указаны, поскольку они не определены в «Правилах землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» для указанного вида разрешенного использования (Решение (двадцать восьмая сессия) Совета депутатов г. Бердска второго созыва "О внесении изменений в правила землепользования и застройки МО г. Бердска") №537 от 16.04.2009 года

Таблица 3 Параметры проектируемых частей земельного участка

| Номер земельного участка | Площадь, м | Длина, м | Разрешенное использование частей земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1/чзу1 | 348 | 42 | для эксплуатации теплотрассы |

Ширина полосы части земельного участка для эксплуатации коммуникаций составляет 10 м.

## Формирование красных линий и сервитутов

Красные линии формируются по границам образуемого земельного участка, отступ от красных линий 6 метров согласно правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска. Части земельного участка (сервитут) формируется на основании СНиП «2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

## Таблица координат поворотных точек формируемых земельных участков и частей земельных участков

Таблица 4 Координаты поворотных точек земельного участка :ЗУ1

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 456999.23 | 4211246.82 |
| 2 | 456995.64 | 4211278.25 |
| 3 | 456991.96 | 4211306.97 |
| 4 | 456991.08 | 4211313.93 |
| 5 | 456990.51 | 4211318.39 |
| 6 | 456990.32 | 4211319.65 |
| 7 | 456984.34 | 4211320.80 |
| 8 | 456983.70 | 4211320.90 |
| 9 | 456982.14 | 4211321.17 |
| 10 | 456982.85 | 4211325.15 |
| 11 | 456968.22 | 4211328.55 |
| 12 | 456926.09 | 4211338.34 |
| 13 | 456927.47 | 4211330.98 |
| 14 | 456931.81 | 4211307.77 |
| 15 | 456967.46 | 4211308.94 |
| 16 | 456967.38 | 4211306.39 |
| 17 | 456931.66 | 4211305.49 |
| 18 | 456932.71 | 4211300.34 |
| 19 | 456937.38 | 4211277.33 |
| 20 | 456938.33 | 4211272.15 |
| 21 | 456968.05 | 4211276.01 |
| 22 | 456968.88 | 4211271.17 |
| 23 | 456972.23 | 4211244.41 |
| 1 | 456999.23 | 4211246.82 |

Таблица 5 Координаты поворотных точек части земельного участка :ЗУ1/чзу1

| Номер поворотной точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 24 | 456966.41 | 4211318.86 |
| 11 | 456968.22 | 4211328.55 |
| 12 | 456926.09 | 4211338.34 |
| 13 | 456927.47 | 4211330.98 |
| 24 | 456966.41 | 4211318.86 |

## Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория занята производственным зданием, имеются действующие и выведенные из эксплуатации линейные объекты инженерных сетей и вспомогательные автомобильные дороги.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

## Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов многоэтажной застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 0,4 |

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ